## Slide 1
에스트래픽 스마트 모빌리티 DX Academy
인천부평 3기 1조
팀 네바퀴
2026. 6. 2
차량 흐름 분석 시스템
AI 기반 차량 인식 · 속도 분석 시스템

## Slide 2
팀원 소개
PM / DB / AI
전보경
사업 총괄
DB 설계·관리
AI 모델 개발
AI / DB
박지영
AI 모델 개발
AI 인식 테스트
DB 관리
백엔드 / FastAPI
박재웅
FastAPI 서버
AI 서버 연동
API 흐름 정리
백엔드
김승민
Spring Boot API
차량 흐름 분석
백엔드 기능 구현
프론트
최동윤
UI/UX 및 화면 구조 설계
Vue.js 프론트엔드 구현
데이터 시각화
관리 기능 개발
성능 최적화 및 UX 개선

## Slide 3
프로젝트 배경
기존 차량 흐름 분석
차량 수 기반 통행량 분석
TAS 시스템
번호판 OCR 기반 차량 식별
중복 제거 기반 정확도 향상
속도 분석 및 위반 차량 확인

## Slide 4
시스템 개요
영상 수집
카메라 입력
차량 탐지
객체 검출
번호판 인식
OCR 인식
데이터 처리
분석·저장
대시보드
시각화 및 관리

## Slide 5
기술 스택
AI 모델
YOLO11 · OpenCV · PaddleOCR
AI 서버
Python · FastAPI
백엔드
Java · Spring Boot
프론트엔드
Vue.js 3 · Vite
DB / 인프라
PostgreSQL · Docker
협업 도구
GitHub · Notion · Discord

## Slide 6
OCR 모델 선정 및 전처리 비교
OCR 모델 비교
EasyOCR
PaddleOCR 대비 인식률 낮음
CRNN
한글 인식 불안정
Tesseract
실시간 처리에 부담
PARSeq
한글 인식 안정성 부족
PaddleOCR
최종 선택
✓
전처리 방식 비교
샤프닝
결과 불안정
샤프닝+이진화
실패 케이스 다수
Blur+Adaptive
가장 안정적
✓

## Slide 7
OCR 처리 과정
CAR
차량 탐지
차량 영역 검출
PLATE
번호판 탐지
번호판 영역 검출
CROP
영역 Crop
번호판 영역 추출
OCR
OCR 인식
텍스트 인식
TXT
텍스트 정제
오인식 보정
DB
DB 저장
결과 저장

## Slide 8
영상 처리 과정
IN
영상 입력
프레임 수신
YOLO
차량 탐지
bbox 검출
TRK
이벤트 추적
동일 차량 추적
BEST
Best Frame
후보 프레임 선택
OCR
번호판 인식
YOLO + PaddleOCR
SEND
결과 전송
Spring Boot 전달

## Slide 9
중복 감지 및 저장 처리
OCR
OCR 결과 생성
번호판 인식 결과 확인
CHECK
중복 여부 판단
동일 번호판 재등장 확인
SAVE
저장 상태 처리
신규 저장 / 중복 제외

## Slide 10
속도 산출 과정
BBOX
하단 중앙점
bbox 위치 추적
DIST
이동거리
위치 변화 계산
TIME
시간 차이
프레임 간 시간 계산
KM/H
속도 환산
km/h 단위 변환
MED
중앙값 보정
튀는 값 완화
CHECK
과속 판단
제한속도 비교

## Slide 11
OCR 및 속도 분석 결과
정상 주행 이미지
과속 감지 이미지
번호판 282두9472
속도 46.6 km/h
번호판 67소2244
속도 과속 86.6 km/h

## Slide 12
FastAPI Swagger 테스트
응답 상태
성공 여부
처리 상태

## Slide 13
과속 위반 차량 관리

## Slide 14
시연

## Slide 15
교통 흐름 분석

## Slide 16
향후 확장
도로 공사 최적 시간 추천
교통량·혼잡도 데이터를 기반으로
혼잡도가 낮은 공사 시간대 추천
교통 관제 센터 연동
차량 흐름·과속 위반 데이터를
관제 시스템과 연동
상습 위반 차량 관리 활용

## Slide 17
Q & A